## Slide 1
泉州昆泰芯微
电子科技有限公司
高速磁编KTH78技术背景参考
(内部人员培训用)
www.conntek.com.cn

## Slide 2: 核心信号
角度的二进制表示和处理

## Slide 3: 角度的二进制表示
UVW
一般编码器(包括磁编和光编)
角度值使用多位(例如16位)二进制编码进行表示
一般对外交流情况下, 角度都用 16 位二进制表示
实际系统内部, 角度的位数可能更多
例如，角度值可以用16位二进制形式的整数来表示，范围从 0 到 65535, 转化为角度的公式如下:
0000000000000001=0.0055 度
0000000000000100=0.0220 度
0000000000010000=0.0879 度

## Slide 4
模拟磁场角度信号
转为
16位二进制角度数字信号
增加ABZ信号
输出速率
各种不同
角度编码形式
和客户MCU
通信
存储修改
运行参数

## Slide 5: 核心指标
分辨率 精度 重复性 噪声

## Slide 6: 精度 Accuracy
编码器测量位置与理论位置的偏差
如果我们把真实的位置想象成一个靶心，那么精度就表示我们的“箭”打中靶心的程度。高精度的编码器能够更准确地反映出实际位置。
在KTH78系列磁编传感器中， 结果与真实位置之间的最大误差是±0.022°，那么我们就说这个传感器的精度是±0.022°, 约等于14位。
精度一般受噪声影,响噪声的幅值(±3σ)就是精度数值
增加滤波器可以增加精度
同义词：绝对分辨率、测量误差、定位精度、偏差
客户可以使用同义词, 但我们的表述中不要出现同义词

## Slide 7: 分辨率 Resolution
分辨率就像是这个测量工具的刻度。
比如，你在尺子上看到的每一个小刻度就代表了尺子的分辨率。
KTH78系列编码器的分辨率为16位，那么它就可以在一整圈（360度）内分辨出65536（2^16）个不同的位置。相比之下，分辨率较低的编码器可能只能分辨出360个或者90个不同的位置。
分辨率可以由数字参数定义.
同义词：精细度、测量单位、计数、位
客户可以使用同义词, 但我们的表述中不要出现同义词

## Slide 8: 重复性 Repeatability
测量同一个位置多次时的差异
如果我们将这个概念比作打靶，那么重复性就相当于箭在靶上的聚集程度。如果每次都能打在同一位置，那么我们就说这个编码器的重复性很好。
在KTH78系列磁编传感器中，多次旋转经过固定位置(比如15度)时候, 传感器每次输出间的最大差异, 即重复性, 约0.086度 。
同义词：一致性、测量差异、测量稳定性、重复精度
客户可以使用同义词, 但我们的表述中不要出现同义词

## Slide 9: 分辨率 精度 重复性
KTH78系列产品有多重输出方式
根据参数不同, 分辨率和精度会发生变化.
一般客户定义的指标是通过SPI 和 ABZ输出定义的
 | 分辨率 | 精度
SPI | 12位 或者 16位 0.088度 或者 0.0055度 只有两档可选 | 最高14位, ±0.022° 主要受滤波器和运行环境影响
ABZ | 2位 到 10位 即90度 到 0.35度 之间数值都可以 | 最高14位, ±0.022° 主要受滤波器和运行环境影响
重复性一般受物理环境影响, 不可调

## Slide 10
SPI、ABZ、 SSI、PWM
的角度都来自滤波器输出
角度相同
内部的精度,分辨率和重复性是一致的
SPI、ABZ、 SSI、PWM会根据型号和参数设置 改变输出精度,分辨率.
重复性一般不变

## Slide 11: 核心指标
系统延迟/截止频率

## Slide 12: 系统延迟的两种定义
信号从磁场信号输入到传感器输出传输时间
对于有滤波器的系统
传输时间远远小于时间参数
对外没有事先约定的情况下 系统延迟=传输时间
磁场信号从0跳到180度
传感器输出从0度到稳定输出180度需要的时间
一般被称为时间常数
受滤波器设置影响比较大:
噪声小, 时间常数大
噪声大, 时间常数小
时间常数
传感器输入
传感器输出
磁场信号输入
数字信号输出

## Slide 13: 核心输出
ABZ

## Slide 14: ABZ 输出
¼秒
间距
A和B信号
我们可以将A和B信号看作是时钟的秒针。当秒针移动时，每经过一秒刻度它会生成一个周期的方波信号。我们增加了一个秒针B, 但是和A信号保持1/4的间距。通过观察AB相位, 可以判断运动方向。对于编码器我们可以知道转动了多少
Z信号
我们可以将Z信号看作是时钟的整点标志。每当A秒针指向12点时，我们就知道一个新的分钟开始了。同样，每当Z信号出现时，我们就知道编码器完成了一次完整的旋转。Z信号提供了一个清晰的参考点，让我们知道何时重新开始计数。
1秒/ABZ分辨率

## Slide 15: ABZ线数
从0度到360度, A信号方波的个数
对于KTH78系列产品
个数是可调
可调范围根据具体型号不同而改变
一般在 4到4096 之间任意整数

## Slide 16: ABZ最大频率
A信号或者B信号的最大频率
对于KTH78系列产品
最大16Mhz
方波最小周期 1/16us
(可以对外理解就是采样周期)

## Slide 17: ABZ 支持最大转速
KTH78系列产品
支持最高转速120,000 转/分钟
采样周期是1/16 us
转速过快
AB的一些方波显示不出来
正常转速
转速过快 丢失AB信号

## Slide 18: 核心输出
UVW / PWM

## Slide 19: UVW极对数
类似AB信号
UVW对数=从0度到360度, U信号方波的个数
U V W 信号彼此相差1/3个方波周期
KTH78系列产品
对数从1 到8 任意整数可以设置
极对数=2的时候波形

## Slide 20: PWM波形
只有一个信号 PWM
0度的时候, 输出基本都为0
360度的时候, 输出基本都为1
分辨率为14位=0.0220度
PWM的信号频率稳定= 910HZ
只是占空比发生变化
PWM信号在不同角度时候输出
时间

## Slide 21: 核心输出
SPI / SSI

## Slide 22: SPI简介
向客户的MCU
快速,准确且持续地
传输二进制角度数值
方便客户利用数字角度信息, 进行一定的计算, 与KTH78系列一起建构更加复杂的功能

## Slide 23: SPI的速度
在SPI通信中，有四个主要的线路
MOSI（Master Out Slave In）
信息通过MOSI从MCU(主设备)发给KTH78系列传感器
MISO（Master In Slave Out）
信息通过MISO从KTH78系列传感器传送给MCU
SCLK（Serial Clock）
信号时钟, 协调MOSI和MISO传输的节奏
每个时钟MOSI和MISO分别传输1个比特数据
SS（Slave Select）
只是MCU通知(SS=0)KTH78系列传感器现在可以传输
SCLK 信号的频率 = SPI 传输的速度
KTH78系列的SPI最快频率是10Mhz
双向传输码率为 10Mbits

## Slide 24: SPI的作用
客户通过MOSI控制芯片内部存储器的写, 从而设置运行参数
客户通过MISO读取当前二进制角度 和 存储器的读

## Slide 25: SPI的准确(CRC)
CRC是一种数据校验技术
用于检测在数据传输过程中是否出错。
KTH78系列的SPI的输出时候
  先发12 位的数据
  再发4位的CRC校验位
客户MCU会比对
  接收到的CRC和
  自己算CRC
是否一致,从而信息传输是否准确
CRC校验可以通过参数开启或者关闭
你要给朋友传递一张纸上写的消息，而这张纸上只有数字。为了确保你的朋友收到的数字没有出错，你可以使用CRC。具体步骤如下：
  首先，你和你的朋友事先约定一个规则（称为生成多项式）来计算CRC。
  将消息中的数字按照约定的规则进行一系列数学运算（异或操作）得到一个特定的值，这个值就是CRC校验码。
  把消息和CRC校验码一起传给你的朋友。
在接收端，你的朋友也会执行相同的计算，得到一个新的CRC校验码。然后他将这个新的CRC校验码与你传过来的CRC校验码进行比较。如果两个校验码相同，说明数据在传输过程中没有出现错误。但如果校验码不一致，那么就意味着数据在传输过程中发生了错误，此时需要重新传输数据或者采取其他纠错措施。

## Slide 26: SPI的后补SSI
KTH78系列的SSI
相比SPI减少端口使用:只有2个端口
信号控制与SPI略微不同
SSD
  类似SPI的MISO
  只用来传送当前角度信息
  固定输出16位二进制角度
  没有CRC校验
SSCK
  类似SPI的SCLK
  用来控制传送速度
  客户控制 最快1.5Mhz

## Slide 27: 典型应用
在轴 / 离轴

## Slide 28: 在轴
KTH78系列传感器
垂直中心轴与磁铁转轴在一条直线上
好处
信号稳定
坏处
校准困难, 很难准确摆放

## Slide 29: 离轴
KTH78系列传感器
放在转动磁铁侧边
坏处
信号有很大误差需要进行修正(芯片可以自我修正)
好处
摆放方便
务必注意：离轴的摆放可能技术复杂度比较高, 客户一般需要我们人员配合设计

## Slide 30: 芯片使用
封装/供电

## Slide 31: 2种封装 / 2种供电
SOP-8 4.9mmx6mm
更少的引脚数量
SOP-8 4.9mmx6mm
可以和一些竞品兼容
VDD为供电口. 根据型号不同可选 3.3V 与 5V 可选
方便兼容客户的现有应用场景

## Slide 32
高转速磁编KTH78介绍
适用于离轴和在轴安装
ABZ, UVW增量输出，SPI绝对值输出
ABZ输出1~1024线（每对极磁极）分辨率可编程
UVW输出1~8对极（每对极磁极）分辨率可编程
4线SPI接口读写内部寄存器及读取16bit角度值
两线SSI接口读取16bit角度值
支持最高转速120,000 转/分钟
内置强大的校准和补偿算法
应用例举：绝对角度位置检测、无刷直流电机、离轴角度检测、汽车角度检测
应用例举：步进电机，空心杯电机，电梯，屏蔽门，机器人、舞台灯光，自动化设备，电动螺丝刀

## Slide 33
昆泰高速磁编KTH78系列参数说明-1
分辨率-即角度输出的可测量的最小单位
ABZ 输出的最大为 1024 线（4096 步）即 ABZ 的分辨率最大为 12bit；
SPI 输出最多可以输出 16 位的角度数据，分辨率最大可以为 16bit，
注意：当客户使用 SPI CRC 校验模式时，SPI 的输出数据为 12 位的数据 +CRC 校验位 4 位，最大分辨率为 12bit;
PWM 输出的解析度为 14bit;
因为输出角度从 0-360 度对应的占空比为 32/（16384+64）-（16384+32）/（16384+64）;
2. 有效分辨率- 角度编码器的真实测量的角度输出分辨率
SPI、ABZ、 SSI、PWM 的有效分辨率都是一致的;
例如 KTH7801，其有效分辨率为 16bit；
1）SPI 输出的角度数据为 16bit 时，前 12bit 数据稳定（正态分布±3σ）；
2）ABZ 最高输出为 12bit, AB 的输出脉冲是几乎不抖动的；
3. 供电 - 3.3V 与 5V 可选
有对应型号，不可混用，送样前需要确认好电压；

## Slide 34
昆泰高速磁编KTH78系列参数说明-2
4. 噪声- 抖动的数据
KTH7801 为例，其有效分辨率为 12bit，±3σ（6σ）抖动的噪声为后 4bit，1σ的噪声为 360°/(2^12)/6=0.015°
5. 精度（绝对精度、重复精度）
绝对精度的理解是指角度编码器输出的位置数据与真实的 理想数据在一圈中的最大峰峰值；
重复精度为多次旋转固定位置角度输出的误差的最大值。
如下图，黑色和红色线分别为两次旋转 0-360 中与真实位置的角度误差，则绝对精度是 1 度，重复精度为 0.1 度，往往重复精度都比绝对精度小的多。
KTH7801 精度为绝对精度±0.7°，重复精度为 0.086°。
绝对精度往往与安装及磁铁充磁对称性相关，重复精度与噪声相关。

## Slide 35
昆泰高速磁编KTH78系列参数说明-3
6. 延时-指传感器接收到磁场开始到输出角度时总共花费的时间
延时会影响电机系统的响应，包括磁电信号转换，信号调理，模数转换时间，数据处理，及接口数据输出等部分；
KTH78xx 总延时 3us 左右，匀速旋转的电机可以认为 KTH78xx 延时为 0（预测补偿延时位置）。位置数据输出接口延时为 1us(非常短);
7. 通信速率-磁编码器与驱动器的数据交换通信频率
KTH78xx 的接口延时和编码器 MCU 输出数据接口的频率（485 输出一般为 4M bps 或 2.5M bps）
8. 安装方式- 离轴在轴:
离轴应用是 KTH78xx 的特色应用，摆放需要能感受到平面的磁场，典型应用如下图；
务必注意：离轴的磁结构摆放方案需要先给昆泰确认；

## Slide 36
昆泰高速磁编KTH78系列参数说明-4
9. 接口- SPI、SSI、ABZ、UVW、PWM
SPI 为四线制通信接口，最快速率为 10M，SSI 为 两线制数据接口，最快速率为 1.5M，
ABZ 为三线制脉冲，脉冲的最快频率为 16M，
UVW 为 相差 120 度的信号，若设置寄存器为两对极，则一圈输出两个周期的 UVW 信号，信号间隔 为 60 度，若设置为 2 对极且磁铁为 2 对极，则一圈输出四个周期的 UVW 信号，信号间隔 为 30 度。KTH78xx UVW 输出信号极对数最高设置为 8 对极。
PWM 为输出频率 910HZ 左右 的占空比信号。
10. 高速-最快120000转
KTH78xx 的系统延时非常小，优势就是高速。电机若旋转速度在 3000rpm 以下时，我们全系的产品都可以搭配，若系统速度比较高时，不推KTH7824 (滤波深度会比较大，延时较长，可能不太适用)。
截止频率 F=0.16/时间常数，转速 rpm 为频率*60。